## Slide 1: HTTPS
Изготвили:
Атанас Иванов, Александър Филисян, Петър Пивчев, Весела Стоянова

## Slide 2
Какво представлява HTTPS?
Какви са основните принципи на асиметричното криптиране?
Поверителност на комуникацията между двама участника, без предварително споделяне на таен ключ
Какво е Certificate Authority?
Какво е X.509 сертификат?
Каква е разликата между SSL и TLS? Какво представлява HSTS?
Съдържание

## Slide 3: Какво представлява HTTPS? Какви са основните принципи на асиметричното криптиране? 01

## Slide 4: Какво представлява HTTPS?
HTTPS (съкратено от hypertext transfer protocol SECURE) или на български - Защитен протокол за прехвърляне на метаданни, е най-разпространения протокол за защитена комуникация в интернет.

## Slide 5: Какво представлява HTTPS?
Технически е важно да отбележем, че HTTPS не е самостоятелен протокол, а е резултат от поставянето на HTTP върху SSL протокол, който осигурява защитена HTTP връзка.
Какъв е проблем на HTTP е, че през него всички данни се изпращат в “чист текст”, тоест са много уязвими към хакерски атаки и кражба.
HTTPS криптира данните, които биват изпратени по HTTP.

## Slide 6: Какво представлява HTTPS?

## Slide 7: Основни принципи на асиметричното криптиране
Ключ в криптографията е секретна информация, използвана от криптографски алгоритъм;
Тази криптография се различава от нейната "сестра" – тази със секретен ключ, по начина, по който се използват ключовете;
Криптиране - критпиращ ключ;
Декриптиране - декриптиращ ключ.

## Slide 8: Конфиденциалност, осигурена от асиметричното криптиране 02

## Slide 9: Симетрично криптиране
Един ключ, който криптира и декриптира информацията;
RC4, AES, DES, 3DES, IDEA;
Дължина на симетричен ключ 128 до 256 бита;
Сравнително лека и бърза;
Слабости и проблеми на симетричното криптиране:
уязвимост на ключа;
липса на вградена метадата;
трудно менажиране на много ключове;

## Slide 10: Асиметрично криптиране
Дължина 2048 бита
Съобщение криптирано с публичния ключ на даден потребител може да се декриптира само от неговия частен ключ;
Елиминира се проблемът с пренасянето на таен ключ по мрежата.

## Slide 11: SSL/TLS Ръкостискане
Процес на договаряне между двете страни за да се установят детайлите на връзката.
Изпълнява се в началото на свързването на заден фон.
Чрез ръкостискането сървърът показва своята идентичност на клиента.

## Slide 12: Пример за създаване на ключ
формат
ключ (текст)
алгоритъм
key object

## Slide 13: Демо

## Slide 14: Какво е X.509 сертификат? Какво е Certificate Authority? 03

## Slide 15
В криптографията,
сертифициращ орган е обект,
който съхранява, подписва и издава цифрови сертификати.
Цифровият сертификат удостоверява собствеността на публичен ключ от посочения субект на сертификата.
Какво е Certificate Authority?

## Slide 16
X.509 е стандарт на Международния съюз по далекосъобщения, организация определяща препоръките в областта на информационните и комуникационни технологии, а също регулираща въпросите по международното използване на радиочестотите.
Какво е X.509 сертификат?

## Slide 17
MITM атака

## Slide 18
Опит за MITM атака в Казахстан

## Slide 19: Каква е разликата между SSL и TLS? Какво представлява HSTS? 04

## Slide 20: Разлики между SSL и TLS
SSL | TLS
Secure Socket Layer | Transport Layer Security
Стандартен протокол за сигурност за установяване на криптирана връзка между уеб сървър и браузър | Протокол, който осигурява комуникационна сигурност между клиент/сървър приложения, които комуникират помежду си през интернет.
Въведен през 1994 от Netscape Communications; предшественик на TLS. | Въведен през 1999 от Internet Engineering Task Force(IETF).
Не толкова сложен, колкото TLS. | По-сложен от SSL. Той използва код за удостоверяване на съобщението, генериране на ключове и други.
Не толкова сигурен, колкото TLS. | По-сигурен от SSL.

## Slide 21: Връзка между TLS и HTTPS HTTPS е реализация на TLS криптиране върху HTTP протокола, който се използва от всички уебсайтове, както и от други уеб услуги.
Всеки уебсайт, който използва HTTPS, използва TLS/SSL криптиране.

## Slide 22: Какво прави TLS?
Гарантира, че страните, които обменят информация, са тези, за които се представят
Скрива данните, които се прехвърлят, от външни лица
Проверява дали данните не са били подправени
Шифроване
Удостоверяване
Осигурява цялост на данните

## Slide 23: TLS/SSL сертификат TLS handshake (ръкостискане) Как работи TLS?
Решават кои пакети за шифроване ще използват
Потребителското устройство и уеб сървърът установяват коя версия на TLS (1.0, 1.2, 1.3 и т.н.) ще използват
Удостоверяват самоличността на сървъра с помощта на TLS сертификата на сървъра
Генерират сесийни ключове за криптиране на съобщения между тях след завършване на ръкостискането

## Slide 24: Защо TLS е важен? TLS защитава поверителността на потребителите
Ако TLS не съществуваше, то какво щеше да се случи с потребителите, които пазаруват онлайн и въвеждат номера на банковата си карта?
TLS спира определени видове кибер атаки
Пример

## Slide 25: HSTS (HTTP Strict Transport Security) Информира браузърите, че сайтът трябва да бъде достъпен само чрез HTTPS и всички опити за достъп до него чрез HTTP автоматично трябва да бъдат преобразувани в HTTPS;
По-сигурно от конфигуриране на пренасочването от HTTP към HTTPS на сървъра, където първоначалната HTTP връзка е уязвима за man-in-the-middle атака.
HSTS preload list

## Slide 27: Благодарим за вниманието!
Имате ли въпроси?