## Slide 1: доц. д-р Павел Бойчев КИТ-ФМИ-СУ 2020
Решения на задачите
Тема №09

## Slide 2: Решение №1
Позициониране в
  Разстояние до един спътник определя сфера
  При два спътника сечението е окръжност

## Slide 3
  С три сфери сечението е точки
  Четвъртата сфера свежда сечението до точка

## Slide 4
  Връзката с повече спътници повишава точността – при връзка с спътника има четворки сигнали
  Не може да се направи връзка със всички спътници, защото няма радиовидимост до всички (някои са от другата страна на Земята)
От спътници , , и
От спътници , , и
От спътници , , и
От спътници , , и
От спътници , , и
Вероятно положение


## Slide 5: Решение №2
Посока на движение
  Ако браузърът не може да предостави посоката на движение, тогава heading е null
  Ако скоростта на движение е 0, тогава heading е NaN (not a number)
  Информация от w3c.github.io/geolocation-api/#coordinates_interface

## Slide 6: Решение №3
Къде сме ние
  Координатите взимаме по познатия начин с getCurrentPosition
  Показването на картата е с Open Street Map

## Slide 7
Резултат
  Карта около текущото ни положение

## Slide 8: Решение №4
Ориентация и ъгли
  Ъгли
  Въртим наляво на (или надясно на ) – устройството остава хоризонтално, с екрана нагоре и горната част сочи изток
  Обръщаме го по надлъжната ос на – устройството пак е хоризонтално и сочещо изток, но е с екрана надолу … да, ама не: ъгълът не може да е

## Slide 9
Изправено държане в ръка
  Ъглите и са някакви, докато
Хвърляне вертикално
  Ъглите са неизвестни, защото най-вероятно устройството се върти във въздуха и не се знае ориентацията му

## Slide 10: Решение №5
Диапазони на ъгли
  Чрез ръчни измервания – интервалите са затворени (поради закръгляния?)
 | Стандарт | Samsung S6 Edge + Android 7 + Chrome
alpha |  | 
beta |  | 
gamma |  | 
absolute | true или false | false
 | Стандарт | Samsung S6 Edge + Android 7 + Chrome
alpha |  | 
beta |  | 
gamma |  | 
absolute | true или false | false

## Slide 11
Резултат
  Естествено, трябва да се пусне на устройство със съответните сензори, иначе ще имаме:

## Slide 12: Решение №6
Симулиране
  Браузърите Chrome и Opera имат възможност за симулиране на ориентацията на устройство
  От менюто в панела Developer Tools (там е конзолата) се избира Sensors от списъка с допълнителни инструменти
  В Orientation се избира Custom orientation и картинката със смартфон се върти с мишката
Това бе така през август 2020

## Slide 13
Сензори
Допълнителни инструменти
Меню

## Slide 14
Числово въвеждане
Интерактивно въртене

## Slide 15: Решение №7*
Търкаляща се топка
  Слухтим за събитието DeviceOrientation
  При всяко случване запомняме ъглите и в slopeX и slopeY
  Целта е да знаем последния наклон дори и телефонът да спре да се накланя повече
  Този последен наклон определя промяната в позицията на топката
  С clamp я ограничаваме до полето

## Slide 16
Резултат
  При симулация поведението на топката не е толкова естествено като при тест на живо

## Slide 17
Препоръка
  При тестване с накланяне на телефона изключете автоматичното завъртане на екрана – то може да разбърка посоките

## Slide 18: Решение №8*
Симулиран смартфон
  Ъглите от DeviceOrientation, в радиани, се подават към ротацията на смартфона
  Важно е кой ъгъл кой параметър е:
  Ориентацията на ъглите изисква да е с обратен знак
  Редът на прилагане на ротациите е , експериментално установено

## Slide 19
Резултат
  Ръбат смартфон, но се върти като другия

## Slide 20: Решение №9**
Вградена карта
  Внимание: решението е с неща, които не са ми ясни, вероятно има по-добро решение
  За вграждане на карта в страницата се използва елемент <iframe>
  Конкретното съдържание може да се вземе от Open Streep Map през опцията за споделяне на HTML код
  Атрибутът src е адресът на картата

## Slide 21
Адрес
  Използва export/embed.html с параметри
  Нека x и y са географската ширина и дължина
  Видимата зона се задава с bbox (bounding box), която е ε околност около [x,y] bbox=y-ε,x-ε,y+ε,x+ε
    Важно: координатите са разменени: [y,x] вместо [x,y]

## Slide 22
  Коя карта да се показва се определя от параметъра layer=hot
  Координатите на геомаркера са с marker=x,y
  Пълният URL:
    https://www.openstreetmap.org/export/embed.html? bbox=y-ε,x-ε,y+ε,x+ε&layer=hot&marker=x,y

## Slide 23
Резултат

## Slide 24: Решение №10**
Крачкомер
  Фиксираме устройството да е изправено и следим само ускорението по оста
  Как се променя ускорението при ходене?
  Решение в три стъпки
    Събираме 1000 последователни стойности
    Анализираме ги и избираме критерий за стъпка
    Ползваме този критерий за броене на стъпки

## Slide 25
Стъпка
  Записваме как се променя ускорението като поредица от стойности

## Slide 26
  Пропускаме първите числа (защо?) и записваме следващите
  По време на запис полето е жълто, за да знаем кога да спрем да крачим естествено

## Slide 27
Стъпка
  Вкарваме данните в електронна таблица и генерираме графика на ускорението
  Приемаме за крачка когато ускорението като амплитуда е повече от

## Slide 28
Стъпка
  Броим крачките, но само ако предходната крачка е достатъчно далеч във времето

## Slide 29
Резултат
  Крачки се измерват и при вертикален, и при хоризонтален смартфон
  Някои дребни движения също се отчитат като крачки – поправя се с по-строги критерии коя промяна в ускорението е крачка

## Slide 30
Край